## Slide 1: Производственный микроклимат

## Slide 2
Производственная среда - это пространство, в котором осуществляется деятельность человека.
Производственные помещения - это замкнутые пространства производственной среды, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей, связанная с участием в различных видах производства, в организации, контроле и управлении производством

## Slide 3
Микроклимат производственных помещений - это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.

## Slide 4: Параметры микроклимата:
1. Температура воздуха tв, 0С. 2. Скорость движения воздуха Vв, м/с. 3. Относительная влажность φ, %.

## Slide 5: Влажность воздуха характеризуется следующими понятиями:
абсолютная влажность (А), которая выражается парциальным давлением водяных паров (Па) или в весовых единицах в определенном объеме воздуха (г/м3);
максимальная влажность (F) - количество влаги при полном насыщении воздуха при данной температуре (г/м3);
относительная влажность воздуха (Р) выражается в %;
Р = А / F  100%,

## Slide 6: Нормирование параметров микроклимата.
Время года - холодный период со среднесуточной температурой t  8C и теплый период t  8C;
Категория работы:
  легкие физические работы;
  физические работы средней тяжести;
  тяжелые физические работы.
Постоянное и непостоянное рабочее место;
Характеристики помещений по избыткам явного тепла.

## Slide 7
Оптимальные микроклиматические условия - сочетание показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействие на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

## Slide 8
Допустимые микроклиматические условия - сочетание количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействие на человека могут вызвать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений и нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные ощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

## Slide 9
Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть рабочего времени (более 50% или 2 часа непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным местом считается вся рабочая зона.
Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 часов непрерывно) своего рабочего времени.

## Slide 10: Способы нормализации микроклимата производственных помещений
Рациональные объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий.
Рациональное размещение оборудования.
Механизация и автоматизация производственных процессов.
Дистанционное управление и наблюдение.
Внедрение более рациональных технологических процессов и оборудования.

## Slide 11
Рациональная тепловая изоляция оборудования.
Защита работающих различными видами экранов.
Рациональная вентиляция. (воздушный душ)
Рационализация режимов труда и отдыха. (оазисы)
Использование средств индивидуальной защиты.