## Slide 1: Опасные и вредные факторы производственной среды

## Slide 2
Вредный фактор - фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и пр.) сможет вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности.
Опасный фактор - фактор среды и трудового процесса, который сможет быть причиной острого заболевания, травмы, внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти.

## Slide 3
К физическим факторам относятся:
температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение;
неионизирующие электромагнитные поля и излучения: электростатические поля, постоянные магнитные поля (в том числе геомагнитное), электрические и магнитные поля промышленной частоты (50Гц), электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (в том числе лазерное и ультрафиолетовое);
ионизирующие излучения;
производственный шум, ультразвук, инфразвук;
вибрация (локальная, общая);

## Slide 4
запыленность воздуха рабочей зоны;
освещение: естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная освещенность), прямая и отраженная слепящая местность, пульсация освещенности;
электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы;
движущиеся части машины и механизмов;
электрический ток.

## Slide 5
К химическим факторам относятся: вещества, которые по характеру действия на организм человека подразделяются на следующие группы:
общетоксические - вызывающие отравление всего организма или поражающие его отдельные системы: центральную нервную, кроветворную, печень, почки и т.д.
раздражающие - вызывают раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, легких, кожи.

## Slide 6
сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания); канцерогенные (вызывающие развитие злокачественных опухолей);
мутагенные (действующие на половые клетки организма, приводят к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации- (пары бензола, тосизола, оксид углерода, сернистый ангидрит, оксиды азота, аэрозоли свинца и др.), токсичные пыли, агрессивные жидкости (кислоты, щелочи),
влияющие на репродуктивную способность – вызывают возникновение врожденных пороков, отклонения в развитии детей

## Slide 7
К биологическим факторам относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы) и макроорганизмы (клещи, комары, грызуны, крупные животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания.
К психофизиологическим факторам относятся физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (эмоциональное, умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов- слуха, зрения, монотонность труда, эмоциональные перегрузки, стресс- состояние психической напряженности.